## Slide 1
10.32 Kg
8.09 Kg
远算开源车轮
轻量化案例

## Slide 2
型号 | 19 × 9.5 J
设计负载 | 950 Kg
13° 冲击试验 | 冲击高度 230 mm 冲锤质量 720 Kg
弯曲疲劳试验 | 弯曲力矩 4650 Nm 最低循环次数 20 W
径向疲劳试验 | 径向载荷 21375 N 最低循环次数 100 W
特斯拉Model Y
——基础数据

## Slide 3
原始版作为性能基线；弯曲项相对较低，减重前先复核轮辐根部、轮辋—轮辐过渡和中心连接。
原始版
10.32kg

## Slide 4
在原始版基础上进行结构减重，弯曲与径向指标提升，应力峰值不变，满足生产水平；继续减重，材料调整集中在轮辐截面和轮辋连接区。
响应版
9.5kg （1.41kg⬇）

## Slide 5
生产版
8.09kg （2.23kg⬇）
在响应版基础上进一步减重至极致，保证应力峰值不变的情况下，整体应力分布更均匀，以实现极致轻量化。